Manual Fotomurales Tejido-no tejido

1. Todas las superficies deben estar secas, lisas y libres de polvo y grasa.

2. Coloque el fotomural en el suelo antes de colocarlo para comprobar que no tiene ningún defecto y que casa, ya que una vez colocado en la pared, no se atenderá ninguna reclamación.

3. Marque la posición del primer panel dibujando líneas verticales en la pared con la ayuda de un lápiz, un nivel y una plomada.

4. Aplique la cola de manera uniforme y directamente sobre la pared. Recomendamos utilizar cola metyl celulósica.

5. Presione cada panel contra la pared con un cepillo suave, un rodillo o un trapo seco. Hágalo de arriba hacia abajo y del centro hacia los bordes. Como muchas paredes no son perfectamente perpendiculares o rectas, debemos empezar por la hoja nº 4.

El periodo de secado debe ser largo, porque un secado rápido puede provocar que se separen las tiras o se agriete el papel. Por tanto, recomendamos realizar el trabajo con una temperatura ambiente de unos 20ºC y mantener las ventanas cerradas para evitar cualquier variación.

6. Coloque los paneles sin superposición (una junta al lado de la otra) y sin encolarlos.

7. Finalmente, corte cualquier exceso por los lados de forma cuidadosa y retire los excesos de cola con una esponja suave y ligeramente húmeda.